Образец оформления практической работы

Задание:

В пронумерованных пробирках даны растворы веществ: карбонат натрия, хлорид калия, сульфат аммония. Определите опытным путем, какое вещество находится в каждой из пробирок.

Примечание: 1. Предложите два способа определения.

2. Для оформления рекомендуется использовать табличную форму, как более наглядную и максимально эффективную.

| Данные вещества | РЕАКТИВЫ |
| --- | --- |
|  | HCl | Ba Cl2 | Вывод |
| Na2CO3 | (ц. з. |  | № 1 |
| KCl | – | – | № 2 (искл.) |
| (NH4)2 SO4 | – | ( бел. | № 3 |

Решение.  Способ 1.                                                                                                                               Сущность реакции:

- CO3 2- + 2 H+ = CO2( + H2O

- Cl- + Ag + = Ag Cl( бел., творожистый

- SO4 2- + Ba2+  = BaSO4( бел., молочный

Способ 2                                                                                                                                                Сущность реакции:

| Данные вещества | РЕАКТИВЫ |
| --- | --- |
|  | HCl | Ba Cl2 | Ag NO3 | Вывод |
| Na2CO3 | ( ц. з. |  |  | № 1 |
| KCl | – | – | ( бел. | № 2 |
| (NH4)2 SO4 | – | ( бел. |  | № 3 |

- CO3 2- + 2 H+ = CO2( + H2O

- Cl- + Ag + = Ag Cl( бел., творожистый

- SO4 2- + Ba2+  = BaSO4( бел., молочный.

Обозначения:

–           реакция не идет, нет изменений;

данное вещество определено, с указанными реактивами опыты не проводятся; (искл.)    определение методом исключения.